ICS

B

DB

辽宁省地方标准

DB/T

果园有机肥施用技术规程

征求意见稿

xx - xx发布

xx - xx实施

辽宁省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　果园有机肥安全使用原则	2

5　有机肥施用技术	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由辽宁省农村经济委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国农业科学院果树研究所、辽宁省标准化研究院。

本标准主要起草人：李壮、程存刚、李燕青、厉恩茂、陈艳辉、周江涛。

本标准发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862

标准起草单位通讯地址：中国农业科学院果树研究所（辽宁省兴城市兴海南街98号），联系电话：0429-3598159。

果园有机肥施用技术规程

1  范围

本标准规定了商品有机肥符合标准、商标有机肥施用技术、农家肥肥料特性、农家肥符合标准、农家肥堆肥技术、农家肥施用技术等、农家肥与化肥配合使用技术等。

本标准适用于辽宁省内苹果、梨等果园，其他树种可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY 525 有机肥料

NY 884 生物有机肥

NY/T 1868 肥料合理使用准则 有机肥料

GBT 25246 畜禽粪便还田技术规范

DBT 2799 现代果园土壤培肥技术规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1 农家肥

用鸡粪、牛粪、猪粪、羊粪等畜禽粪便、人粪尿与秸秆等垫料堆沤发酵腐熟而成的肥料，包括厩肥、饼肥等。

3.2 商品有机肥

以畜禽粪便、农作物秸秆、动植物残体等来源于动植物的有机废弃物为原料，经无害化处理和工厂化生产的有机肥料。

3.3 生物有机肥

指特定功能微生物经工业化生产增殖后与主要以动植物残体（如畜禽粪便、农作物秸秆等）为来源并经无害化处理、腐熟的有机肥料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。

3.4 沼肥

农家肥的一种，为液体有机肥料，是以农业有机物为原料经厌氧消化产生的沼渣、沼液，经加工制成的肥料。

3.5 矿化速率

矿化速率指土壤中有机化合物经土壤微生物的分解形成无机盐类的速度。

3.6 土壤有机质含量

单位体积土壤中含有的各种动植物残体与微生物及其分解合成的有机物质的数量。一般以有机质占干土重的百分数表示。

3.7 树冠滴水线

树冠在果园地表垂直投影的边缘。

4 有机肥使用原则

果园有机肥的施用以提升土壤有机质含量为主要原则，综合考虑矿化速率和有机质提升两个方面，通过3-5年投入，使果园土壤有机质含量达到并稳定在在2%以上，为果园的优质丰产奠定基础；有机质含量在2%以下果园，建议使用成本低廉的农家肥，有机质含量在2%以上，可以单独使用商品有机肥、生物有机肥以及与农家肥混合施用。

5 有机肥施用技术

5.1 施用时期

农家肥、商品有机肥和生物有机肥等缓效有机肥作为基肥进行施用，应结合深翻改土、扩展树盘进行，在秋末9月下旬至10月底施入为宜，中早熟品种在采收后施入，晚熟品种在10月底施入或者采收后立即施入。沼液肥一般作为追肥施用，施用时期主要在花前和果实膨大期，可随灌溉水冲施或用澄清液进行叶面喷施。

5.2  施肥方法

采用环沟、条沟、放射沟以及平铺施肥方式进行施用。

5.2.1 环沟施肥

以树干为中心，在树冠滴水线处挖宽30 cm左右，深40cm左右的环状沟，肥土混合后施入沟中。用于未结果和初果期果园。

5.2.2 条沟施肥

在树冠两侧的滴水线处，平行或垂直于行向，开宽30 cm左右，深40cm左右的条沟，肥土混合后施入沟中。用于平地盛果期果园。

5.2.3 放射沟施肥

由内而外从距树体主干50 cm处到树冠滴水线处挖放射沟，沟宽30cm左右，先浅（20cm左右）后深（40cm左右），挖4～6个放射沟，肥土混合施入。用于山地和平地盛果期果园。

5.2.4 平铺施肥

距离树干20cm左右开始，由内而外铺10cm-15cm，根据有机肥的数量，既可以采用树行内全部平铺，也可以采用部分区平铺。适合于山地和平地果园。

5.3  施肥数量

5.3.1 农家肥的施用量

土壤有机质不足1%的果园，以提升土壤有机质为目标，每kg/667m2投入有机肥4000kg，连续投入5年后，每kg/667m2投入2000kg；土壤有机质含量在1%-2%之间的果园，每kg/667m2投入有机肥4000kg，连续投入3年后，每kg/667m2投入2000kg；土壤有机质含量在2%以上的果园，每kg/667m2投入有机肥2000kg。

5.3.2 商品有机肥的施用

推荐土壤有机质含量2%以上果园使用，每kg/667m2投入600kg，施用时期和方法参照农家肥执行。

5.3.3生物有机肥的施用

推荐土壤有机质含量2%以上果园使用，每kg/667m2施用量为300kg。

5.3.4 农家肥与生物有机肥混施

推荐土壤有机质含量2%以上果园使用，每kg/667m2施农家肥1800kg，生物有机肥200kg。

5.3.5 商品有机肥与生物有机肥混合施用

推荐土壤有机质含量2%以上果园使用，每kg/667m2商品有机肥400kg，生物有机肥100kg。

表1 农家肥推荐施用量

单位：kg/667m2

| 土壤有机质（%） | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 1～2 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| >2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

表2 有机肥单独或混施推荐用量

单位：kg/667m2

| 土壤有机质（%） | 农家肥 | 商品有机肥 | 生物有机肥 | 农家肥 +生物有机肥 | 商品有机肥 +生物有机肥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1 | 4000 | - | - | - | - |
| 1～2 | 4000 | - | - | - | - |
| >2 | 2000 | 600 | 300 | 1800+200 | 400+100 |

5.3.6 沼肥的施用

沼渣肥每株施用30 kg~50 kg。沼液肥一般作为追肥施用，施用时期主要在花前和果实膨大期，可随灌溉水冲施或用澄清液进行叶面喷施。冲施沼液肥时每株施60%的沼液5 kg，每隔15 d~30 d冲施1次，冲施后用适量清水浇灌。花期用澄清好的沼液100 kg 兑水300 kg 叶面喷施，果实膨大期用100 kg澄清好的沼液兑100 kg水喷施，每月2~3次。